## Slide 1
Compuertas Lógicas: La Base de la Electrónica Digital
Las compuertas lógicas son los bloques de construcción fundamentales de los circuitos digitales. Son componentes electrónicos que realizan operaciones lógicas básicas como AND, OR, NOT, XOR y XNOR. Estas operaciones se basan en la lógica binaria, donde los valores de entrada y salida son representados por 0 o 1.
Las compuertas lógicas son la base de la construcción de dispositivos digitales complejos como computadoras, teléfonos móviles, y muchos otros equipos electrónicos.
By Ing David Roco

## Slide 2
Compuerta AND
A
B
A AND B
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
La compuerta AND produce una salida de 1 (verdadero) solo cuando ambas entradas son 1 (verdaderas). Si alguna de las entradas es 0 (falsa), la salida es 0 (falsa). La operación AND se representa mediante el símbolo "." o el operador "&".
1
Ejemplo en Circuito
Imagina un circuito con dos interruptores conectados en serie. La bombilla solo se encenderá si ambos interruptores están cerrados.
2
Ejemplo en Ensamblador (EMU8086)
El siguiente código ensamblador realiza la operación AND entre dos variables:
3
Código Ensamblador
org 100h
mov al, 0 ; A = 0
mov bl, 1 ; B = 1
and al, bl ; AL = AL AND BL
; El valor de AL ahora es 0
int 20h

## Slide 3
Compuerta OR
A
B
A OR B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
La compuerta OR produce una salida de 1 (verdadero) si al menos una de las entradas es 1 (verdadera). Solo produce una salida de 0 (falsa) cuando ambas entradas son 0 (falsas). La operación OR se representa mediante el símbolo "+" o el operador "|".
1
Ejemplo en Circuito
En un circuito con dos interruptores conectados en paralelo, la bombilla se encenderá si al menos uno de los interruptores está cerrado.
2
Ejemplo en Ensamblador (EMU8086)
El siguiente código ensamblador realiza la operación OR entre dos variables:
3
Código Ensamblador
org 100h
mov al, 0 ; A = 0
mov bl, 1 ; B = 1
or al, bl ; AL = AL
OR BL ; El valor de AL ahora es 1
int 20h

## Slide 4
Compuerta NOT
A
NOT A
0
1
1
0
La compuerta NOT, también conocida como inversor, tiene una sola entrada y una sola salida. La salida es siempre el inverso de la entrada. Si la entrada es 0 (falsa), la salida es 1 (verdadera), y viceversa. La operación NOT se representa mediante el símbolo "¬" o el operador "~".
1
Ejemplo en Circuito
Imagina un circuito con un interruptor conectado a una bombilla, pero la lógica está invertida. La bombilla estará apagada cuando el interruptor esté cerrado y encendida cuando el interruptor esté abierto.
2
Ejemplo en Ensamblador (EMU8086)
El siguiente código ensamblador realiza la operación NOT sobre una variable:
3
Código Ensamblador
org 100h
mov al, 0 ; A = 0
not al ; AL = FF NOT AL
; El valor de AL ahora es 255 (0xFF)
int 20h

## Slide 5
Compuerta XOR
A
B
A XOR B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
La compuerta XOR produce una salida de 1 (verdadero) cuando las entradas son diferentes, y una salida de 0 (falsa) cuando las entradas son iguales. La operación XOR se representa mediante el símbolo "⊕" o el operador "^".
1
Ejemplo en Circuito
Imagina un circuito con dos interruptores conectados en un circuito exclusivo. La bombilla se encenderá si solo uno de los interruptores está cerrado.
2
Ejemplo en Ensamblador (EMU8086)
El siguiente código ensamblador realiza la operación XOR entre dos variables:
3
Código Ensamblador
org 100h
mov al, 0 ; A = 0
mov bl, 1 ; B = 1
xor al, bl ; AL = AL XOR BL
; El valor de AL ahora es 1
int 20h

## Slide 6
Compuerta XNOR
A
B
A XNOR B
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
La compuerta XNOR, también llamada compuerta de equivalencia, produce una salida de 1 (verdadero) cuando las entradas son iguales, y una salida de 0 (falsa) cuando las entradas son diferentes. La operación XNOR se puede obtener combinando las operaciones XOR y NOT.
1
Ejemplo en Circuito
Imagina un circuito con dos interruptores conectados en un circuito exclusivo invertido. La bombilla se encenderá si ambos interruptores están en la misma posición.
2
Ejemplo en Ensamblador (EMU8086)
El siguiente código ensamblador realiza la operación XNOR entre dos variables:
3
Código Ensamblador
org 100h
mov al, 0 ; A = 0
mov bl, 1 ; B = 1
xor al, bl ; AL = AL XOR BL
not al ; AL = NOT AL
; El valor de AL ahora es 254 (0xFE)
int 20h

## Slide 7
Combinación de Compuertas
Las compuertas lógicas se pueden combinar para crear circuitos más complejos que realicen operaciones lógicas más sofisticadas. Por ejemplo, se pueden utilizar varias compuertas AND y OR para implementar funciones booleanas complejas. Los circuitos combinacionales utilizan compuertas lógicas para realizar operaciones basadas en las entradas actuales, sin memoria.
Ejemplo de Circuito Combinacional
Imagina un circuito que controla una luz de acuerdo con dos interruptores. La luz se encenderá si ambos interruptores están cerrados o si solo uno de ellos está abierto.
Aplicación Práctica
Un circuito combinacional puede usarse para controlar la velocidad de un motor, donde el circuito determina la salida del motor basándose en el valor de los sensores que miden la velocidad actual.
Circuitos Secuenciales
Por otro lado, los circuitos secuenciales utilizan compuertas lógicas junto con elementos de almacenamiento como flip-flops para recordar información pasada. Los circuitos secuenciales se utilizan en aplicaciones como contadores, registros y sistemas de memoria.

## Slide 8
Aplicaciones de las Compuertas Lógicas
Las compuertas lógicas son la base de toda la electrónica digital moderna. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos cotidianos como televisores y teléfonos inteligentes hasta sistemas informáticos complejos. Las compuertas lógicas son esenciales para la implementación de funciones digitales como:
Procesamiento de Datos
Los procesadores de las computadoras utilizan compuertas lógicas para realizar operaciones matemáticas y lógicas, ejecutar programas y controlar la ejecución de instrucciones.
Memoria
Las memorias de las computadoras utilizan compuertas lógicas para almacenar información en forma de bits.
Comunicaciones
Las redes de comunicación utilizan compuertas lógicas para codificar y decodificar señales, controlar el flujo de datos y realizar operaciones de enrutamiento.

## Slide 9
Implementación de las Compuertas Lógicas
Las compuertas lógicas se pueden implementar utilizando diferentes tecnologías, como transistores, diodos, y otros componentes electrónicos. Se pueden implementar de forma individual o integrarse en circuitos integrados (ICs) que contienen múltiples compuertas lógicas en un solo chip.
1
Transistores
Los transistores son los elementos básicos de las compuertas lógicas. Se utilizan para controlar el flujo de corriente y realizar operaciones lógicas.
2
Diodos
Los diodos se utilizan para rectificar señales y realizar operaciones lógicas.
3
Circuitos Integrados
Los circuitos integrados (ICs) son chips que contienen múltiples compuertas lógicas y otros componentes electrónicos. Estos chips son más compactos y eficientes que los circuitos discretos, lo que permite la construcción de dispositivos electrónicos más pequeños y potentes.

## Slide 10
El Futuro de las Compuertas Lógicas
Las compuertas lógicas seguirán desempeñando un papel fundamental en la electrónica digital. El desarrollo de nuevas tecnologías como la nanotecnología y la computación cuántica está abriendo nuevas posibilidades para la implementación de compuertas lógicas más eficientes y compactas. Estas tecnologías permitirán la creación de dispositivos electrónicos más potentes y con mayor capacidad de procesamiento, llevando la electrónica digital a un nuevo nivel.
Mayor Velocidad
Las tecnologías futuras prometen un rendimiento de las compuertas lógicas aún más rápido.
Miniaturización
Los dispositivos electrónicos se volverán más pequeños y compactos.
Eficiencia Energética
Las compuertas lógicas consumirán menos energía, lo que permitirá crear dispositivos más sostenibles.
Mayor Complejidad
Las compuertas lógicas permitirán la construcción de dispositivos electrónicos con mayor capacidad de procesamiento.